# Anexa nr. 2 la Invitaţie

# CAIETUL DE SARCINI

- Specificația tehnică a plasticului brut nepersonalizat și cantitățile necesare

| Nr. d/o | Tipul cardului | Specificația tehnică a cardului | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visa Electron Banca de Economii S.A. | Față: 4 culori, Logou; Verso: 2 culori, panel semnătură; Material: PVC Grosimea: 0.74-0.84 mm; Laminare: lucioasă; Bandă de semnare: Electron; Dimensiune: 85.60 × 53.98 mm; Personalizare față: se tipărește de bancă; Personalizare verso: se tipărește de bancă; Standard de conformitate: ISO/IEC 7810ID-1 Banda magnetică: HiCo (High Coercitive) 2750 e (neagră) | 18,000.00 |

- Designul general pentru cardurile de tip VISA Electron trebuie să corespundă specimenului de mai jos:

- Condiții de livrare: DDP (pînă la sediul Beneficiarului) Chișinău;

- Finisare și ambalaj: împachetate cîte 500.00 carduri în cutii de carton, cîte patru cutii în cutie de carton mai mare, sigilate de securitate vamală, stiker cu informație detaliată pe fiecare cutie.

Elaborat:

Tatiana Vasilica

Secretarul Comisiei de tender

Coordonat:

Iurie Buruiană

Șef Direcția gospodărire,

încasare și protecție tehnică

Radu Railean

Șef Direcția carduri bancare